## Slide 1
ФУНКЦИИ КНОПОК ГЛАВНОГО МЕНЮ M8
Нагревание воды в стакане
Позиция для
ополаскивания
Негатоскоп
Таймер
Подача воды в плевательницу
Позиция для первой помощи
Светильник
Включатель воды
Подача воды в стакан
Сброс позиции
Нагрев воды в наконечнике
Защита от детей/аварийная остановка
Дезинфекция
Режим дезинфекции
Возврат
Поднять кресло
Опустить кресло
Опустить спинку
Поднять спинку
Врач
Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3

## Slide 2
МЕНЮ НАСТРОЙКИ M8
Возврат
В главном меню удерживайте клавишу Возврат в течение 3 с, чтобы войти в меню настройки

## Slide 3
МЕНЮ НАСТРОЙКИ M8
ВКЛ/ВЫКЛ
Звуковая сигнализация платы
Настройка яркости
экрана
Режим яркости
Английский/
китайский язык
Английский
Китайский
Возврат
Нажмите и удерживайте 3 с для входа в “Общие настройки”

## Slide 4
НАСТРОЙКИ СТАКАНА/ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ M8
Время подачи воды в стакан
Время подачи воды в плевательницу
Нажмите и удерживайте, чтобы задать время подачи воды
Возврат
Удерживайте 3 секунды для входа в меню настройки “Стакан/плевательница”

## Slide 5
МЕНЮ НАСТРОЙКИ ПАМЯТИ M8
1. Выберите позицию врача, которую нужно установить
Возврат
Удерживайте 3 с, чтобы открыть настройки памяти
2. Установите требуемую высоту кресла и спинки
3. Выберите позицию для лечения, в которую нужно сохранить текущую позицию
Открыв меню настройки памяти:
1. Выберите позицию врача, которую нужно настроить
2. Установите нужную высоту кресла и спинки
3. Выберите позицию для лечения, в которую нужно сохранить текущую позицию

## Slide 6
МЕНЮ НАСТРОЙКИ ОГРАНИЧЕНИЙ M8
Возврат
Удерживайте 3 с, чтобы открыть настройку ограничений
Нажмите для запуска инициализации
Нажмите Automatic Setup:
1. Кресло автоматически переместится в нижнюю и верхнюю позицию, все предыдущие настройки будут сброшены и возвращены к заводским настройкам
2. По завершении настройки программа выйдет из меню.

## Slide 7
МЕНЮ НАСТРОЙКИ ДЕЗИНФЕКЦИИ M8
Возврат
Удерживайте 3 с для входа в настройки дезинфекции
Выберите режим дезинфекции согласно конфигурации стоматологического кресла:
1. Режим дезинфектора: поддерживается только на креслах, оснащенных дезинфектором
2. Влажный режим дезинфекции: используется хлорноватистая кислота
3. Режим без дезинфекции: если выбрать, на дисплее не будет отображаться кнопка дезинфекции
4. Режим дезинфекции установлен на заводе, повторно настраивать не нужно

## Slide 8
НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ M8
Возврат
Удерживайте 3 с, чтобы открыть настройки времени
Открыв интерфейс настройки даты/времени, перемещайте список вверх и вниз, чтобы установить время и дату.
По завершении настройки нажмите кнопку Возврат, чтобы завершить.

## Slide 9
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОДНОЙ КНОПКОЙ НА M8
返回键
Удерживайте 3 секунды, чтобы открыть меню дезинфекции
Подготовка к дезинфекции: достаньте дезинфекционный лоток и положите его на керамический лоток
Шаг 1: нажмите кнопку Дезинфекция, чтобы открыть меню дезинфекции одной кнопкой
Шаг 2: вставьте трубку наконечника вода/воздух и трубку скейлера в дезинфекционный лоток
Шаг 3: нажмите кнопку Start disinfection на экране, чтобы начать дезинфекцию
Шаг 4: по завершении дезинфекции устройство перейдет в программу ожидания и автоматически выключит воду и воздух

## Slide 10
МЕНЮ НАСТРОЙКИ ОГРАНИЧЕНИЙ M8
Нажмите «water source conversion»,
когда заканчивается вода в бутылке
1.Символ означает, что в бутылке закончилась вода. Нужно немедленно добавить очищенной воды в соответствующую бутылку.
2. Добавив воды, нажмите кнопку “water source conversion” для перезапуска
3. Символ означает нехватку воды в бутылке, нужно добавить дезинфицирующего средства в соответствующую бутылку.
4. После добавления воды нажмите кнопку “one-key intelligent disinfection” для перезапуска.

## Slide 11
МЕНЮ ВЫБОРА НАКОНЕЧНИКОВ M8
При выборе наконечника на экране будет показано

## Slide 12
МЕНЮ ВЫБОРА НАКОНЕЧНИКОВ M8
При выборе скейлера экран покажет
Переключатель Чистка/Эндо
Настройка мощности скейлера

## Slide 13
МЕНЮ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТА M8
При выборе микромотора на экране будет показано
Режим микромотора
转速调高